|  | Утверждаю: Исполнительный директор – главный инженер АО «Елабужское ПТС» ________________/ С.В. Проскин/ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Замена тепловой сети. Участок: 11 мкр, ТК-2 – ТК-3 – ТК-4 по ул.Молодежная».

1. Предмет договора:

Замена тепловой сети. Участок: 11 мкр, ТК-2 – ТК-3 – ТК-4 по ул. Молодежная в г. Елабуга с прокладкой трубопроводов в ППМ-изоляции общей протяженностью трассы 62 м в 2-х трубном измерении.

В состав работ входит:

- Оформление ордера на проведение земляных работ в Исполкоме ЕМР.

- Приобретение всех необходимых материалов для производства работ с предварительным согласованием спецификации с Заказчиком.

- Демонтаж и монтаж трубопровода ф273х8 в ППМ - изоляции протяжённостью 62 м в 2-трубном исчислении,

- Монтаж запорной арматуры.

- Монтаж неподвижных опор.

- Монтаж сильфонных компенсаторов Ду250.

- Ультразвуковой контроль стыков в объеме 100%.

- Восстановление асфальтного покрытия.

- Вывоз и утилизация отходов, в том числе грунта.

- Закрытие ордера в Исполкоме ЕМР.

- Восстановление благоустройства территории и т.д.

Полный объём работ указан в локальном сметном расчёте, являющимся неотъемлемой частью данного технического задания.

Часть материалов (трубы, отводы, запорная арматура, неподвижные опоры, сильфонные компенсаторы) предоставляются Заказчиком на давальческой основе.

2. Цель: заменить отработавший нормативный срок эксплуатации участок теплопроводов с применением эффективной тепловой изоляции, повысить надёжность теплоснабжения потребителей и эффективность распределения тепловой энергии, снизить эксплуатационные расходы.

3. Стоимость работ: Стоимость работ составляет 2 153 691,61 (два миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто один) рубль, 61 копейка в т.ч. НДС-20%.

Стоимость работ сформировано на основании локального ресурсного сметного расчета (Приложение №3) и включает в себя частичную закупку и поставку материалов за счет подрядной организации.

4. Условия оплаты: оплата осуществляется в течении 365 календарных дней с момента заключения договора.

5. Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренных Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика устного или письменного уведомления о начале работ.

Срок выполнения демонтажных и монтажных работ трубопроводов с 22.05.2023 г. до 06.06.2023 г.

Общий срок выполнения работ до 30.06.2023 г.

6. Требования к Участнику закупок:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда).

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копии свидетельства СРО.

6.2. Участник закупок должен иметь квалифицированный персонал, включающий в себя:

- главный инженер – 1 человек,

- главный бухгалтер – 1 человек,

- инженер-сметчик – не менее 1го человека,

- инженеры ПТО – не менее 2х человек,

- инженер службы охраны труда – не менее 1го человека,

- инженер технадзора – не менее 1го человека.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке сведений о кадровых ресурсах.

6.3. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного:

- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность не менее 10 т – не менее 1 ед.

- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т – не менее 1 ед.

- Экскаватор – не менее 1 ед.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке сведений копий документов, подтверждающих право собственности на указанные МТР, либо копий договоров аренды.

6.4. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ (не менее 3 лет) по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, проложенных из стальных трубопроводов в ППМ изоляции диаметром условным от 250 до 500 мм.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копий исполненных договоров и актов выполненных работ.

6.5. Участник закупок должен соответствовать признакам благонадежности в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

7. Особые условия выполнения работ:

7.1. Стоимость работ (в том числе стоимость материалов), а также стоимость всех налогов, госпошлин, транспортных расходов и прочих сборов, которые должен оплачивать Заказчик в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

7.2.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

7.3.  Производить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

7.4.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

7.5.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

7.6.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

7.8.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

7.9. После выполнения работ предоставить исполнительно-техническую документацию, с приложением всех сертификатов на примененный материал.

7.10. Образовавшийся после демонтажных работ металлолом (трубы) нарезать и передать Заказчику по акту.

7.11. Металлолом утилизирует Заказчик.

7.12. До начала работ предоставить заказчику календарный график выполнения работ и ведомость объемов работ.

7.13. При производстве работ возможны несоответствия объемам и спецификации. Дополнительные работы, выявленные в ходе производства работ, выполняются по согласованию с Заказчиком.

7.14. Участник закупок может привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

8. Гарантия качества на работы и материалы:

Гарантия качества в отношении работ по строительству и применённых материалов, предоставляемая Подрядчиком, составляет 10 (десять) лет с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-11), - в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, вызов представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов обязателен.

9. Критерии оценки:

Соответствие Участника закупки на выполнение работ по данному техническому заданию оценивается по следующим критериям:

- стоимость работ (п.3 тех.задания),

- условия оплаты (п.4 тех.задания),

- срок выполнения работ (п.5 тех.задания),

- соответствие требованиям к Участнику закупки и предоставления подтверждающей документации (п.6 тех.задания)

- гарантийные обязательства (п.8 тех.задания)

Согласовано:

| Зам. директора |  | Кисмяков А.В. |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР |  | Кулаков Г.И. |
| Директор по ЭиФ |  | Маликова Л.Ф. |
| Начальник ПТО |  | Гильмиталипов И.Н. |
| Начальник СТС |  | Бакиров А.С. |