|  | Утверждаю Главный инженер ОАО «Елабужское ПТС» _________И.Г. Гатауллин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на изоляцию труб стальных в ППМИ

Предмет закупки: изоляция труб стальных, предоставляемых Заказчиком, в ППМ изоляцию и комплектующие к ним для нужд Заказчика (далее – «Продукция»). Качество и безопасность продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 56227-2014, требованиям нормативных документов применяемых к данному виду продукции, техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

Место  поставки: Татарстан г. Елабуга, ул. Интернациональная 9А.

Цена договора включает все расходы, связанные с доставкой не изолированных стальных труб от Заказчика до Исполнителя  и доставкой продукции до Заказчика в соответствии с требованиями договора, в том числе: стоимость продукции, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; транспортные расходы; прочие затраты Поставщика; расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора.

Условия оплаты:

Без авансового платежа.

Рассрочка платежа до 31 декабря 2017 года с момента поставки продукции.

Объем поставляемой продукции: согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

Сроки поставки: Продукция должна быть отгружена и доставлена Заказчику не  позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.

Производство  продукции: Россия.

Требования к качеству, комплектности и гарантийному сроку:

-Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции, соответствие обязательным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к аналогичной продукции.

- Продукция должна быть поставлена в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Продукция передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к ней, в т.ч. сертификатами  качества, техническими паспортами на изделие завода изготовителя, наличие «Разрешения на применение труб и фасонных изделий в ППМИ изоляции», выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или сертификат соответствия требований Технического Регламента ТР ТС «Правила промышленной безопасности  опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», наличие санитарно-эпидемиологического заключения на трубы и фасонные изделия в ППМИ изоляции и иными, предусмотренными в установленном порядке документами.

- Вся выпускаемая продукция должна соответствовать ГОСТам (предоставить сертификат соответствия требованиям ГОСТ, а также протоколы испытаний продукции в ППМИ изоляции). Все фасонные изделия должны соответствовать рекомендуемым размерам согласно требованиям ГОСТ (не должны быть укороченными).

- Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до его передачи Заказчику в предусмотренном настоящим договором порядке, лежит на Поставщике.

- Продукция должна быть упакована в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре (упаковке) продукции указанного вида.

- В том случае, если Поставщик не устранит дефекты в установленные настоящим договором сроки, Поставщик возмещает Заказчику стоимость поставленной некачественной продукции в размере 100 (ста) процентов её стоимости по договору.

- В случае мотивированного отказа от приемки товара по причине несоответствия продукции по  качеству  и  параметрам  независимая оценка продукции производится в присутствии представителя Поставщика, при этом все расходы на проведение экспертизы качества продукции производятся за счет Поставщика.

- Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (т.е. изготовлена не ранее 1 года до момента начала проведения процедуры закупок), не восстановленной, неиспользованной, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества с обязательной проверкой и подтверждением завода изготовителя трубы.

- Продукция подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ и технических условий.

- Требования о предоставлении гарантии производителя продукции и к сроку действия такой гарантии: На всю поставляемую продукцию должна быть гарантия от производителя не менее 10 лет.

Все выше перечисленные требования должны быть документально подтверждены Заказчику.

Приложение №1

к техническому заданию

Объем поставляемого товара:

| Диаметр трубы | Толщина изоляции | Ед. Пп п.м | Цена за единицу в руб, в т.ч НДС | Су Сумма в руб в Т.ч НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ППМи 57х3,5 | 46,5 | 50 |  |  |
| Труба ППМи ду 76*4 | 37 | 274 |  |  |
| Труба ППМи ду 89*4 | 39 | 252 |  |  |
| Труба ППМи ду 108*5 | 35,5 | 870 |  |  |
| Труба ППМи ду 159*6 | 52 | 442,4 |  |  |
| Труба ППМи ду 219*6 | 48 | 350 |  |  |
| Труба ППМи ду 273*8 | 46 | 300 |  |  |
| Труба ППМи ду 325*8 | 42,5 | 170 |  |  |
|  |  |  | Итого |  |

Заказчик имеет право уменьшить количество поставляемого товара в случае отсутствия дальнейшей потребности в закупке товара.

Начальник ПТО И.Н. Гильмиталипов

_____________________В.В.Серебряков

_____________________А.В.Кисмяков