Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту кровель ЦТП-91 и ЦТП-73 АО «Елабужское ПТС».

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровель ЦТП-91 и ЦТП-73 АО «Елабужское ПТС».

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- гарантийные обязательства.

- Описание объекта:

ЦТП-91. Адрес: г.Елабуга, мкр-н.4-1, расположен около  ж/д №30 по ул.Марджани

ЦТП-73. Адрес: г.Елабуга, мкр-н.4-1, расположен около  ж/д №6 по ул.Марджани

Обе ЦТП представляют из себя одноэтажные, прямоугольные в плане здания с размерами 24,77х12,9 метра и 24,98х13,06 метра соответственно

Конструктивное решение зданий – бескаркасное.

Несущие конструкции – продольные и поперечные кирпичные стены, колонны по центральной оси. Пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой стен и диска покрытия.

Покрытие выполнено из сборных многопустотных плит по серии 1.141-1 вып.59 размером 1,5х6,0м, опирающихся на наружные стены, и железобетонные ригели по центральной оси. Ригели пролетом 6,0м выполнены по серии 1.225-2 вып. 4, 11 и опираются на кирпичные колонны по центральной оси и поперечные стены.

Кровля  рулонная малоуклонная с внутренним организованным водостоком, состоит из следующих слоев (сверху вниз):

- 4 слоя рубероида на битумной мастике;

- стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 100 – 30мм;

- пенобетон γ=500кг/м3 -150мм;

- керамзит - 0 ~ 150мм;

- пароизоляция – слой рубероида;

- стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 50 – 20мм;

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика:

- авансовый платёж в размере 30% от суммы договора,

- окончательный расчёт после выполнения работ и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 6 месяцев.

Возможны иные условия оплаты по предложению Подрядчика.

- Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента исполнения Заказчиком обязательств по авансовому платежу.

- Объёмы и виды работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажныее работы ЦТП-91 |
| 1 | Разборка папапетов и примыканий к вентшахтам: из рулонных материалов/S=(12,9+10,9+24,77+24,77)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=64,6м2 | 100 м2 | 0,646 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/s=24,77*12,9=319,5м2/ разборка 30% от общей площади | 100 м2 | 0,9585 | ГЭСН46-04-008-01 |
| Раздел 2. Ремонтно-строительные работы ЦТП-91 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0,9585 | ГЭСН12-01-017-01 |
| 4 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,467 | 04.3.01.09-0014 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 0,9585 | ГЭСН12-01-017-02 |
| 6 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,467 | 04.3.01.09-0014 |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 3,195 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 8 | Унифлекс: ТКП | м2 | 364,2 | 12.1.02.04-0142 |
| 9 | Унифлекс: ТПП | м2 | 370,6 | 12.1.02.04-0143 |
| 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком L=2+1,25+1,25=4,5м | 100 м | 0,045 | ГЭСН12-01-004-05 |
| 11 | Унифлекс: ТКП | м2 | 8,505 | 12.1.02.04-0142 |
| 12 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,023 | 04.3.01.09-0014 |
| 13 | дюбель-гвоздь 6*60 | шт | 23 | цена поставки |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков L=12,9+24,77+24,77+10,9=73,34м | 100 м | 0,7334 | ГЭСН12-01-004-04 |
| 15 | Унифлекс: ТКП | м2 | 184,8 | 12.1.02.04-0142 |
| 16 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,374 | 04.3.01.09-0014 |
| 17 | Наклейка по швам парапетных плит из наплавляемых материалов: в два слоя S=73,34:0,6*0,5*0,2=12,2м2 | 100 м2 | 0,122 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 18 | Унифлекс: ТКП | м2 | 13,91 | 12.1.02.04-0142 |
| 19 | Унифлекс: ТПП | м2 | 14,15 | 12.1.02.04-0143 |
| 20 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали(L=12,9+24,77+24,77+10,9=73,34м*0,5=36,67м2 | 100 м2 | 0,3667 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 21 | дюбель-гвоздь 6*60 цена:2р/через 0,2м=73,34м/0,2=367шт | шт | 367 | цена поставки |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Р(отходы кровли)=(0,646+0,9585)*0,78=1,3т; | 1 т груза | 1,3 | ФССЦпг03-21-01-010 |
| 23 | утилизация отходов | т | 1,3 | ООО "Эко Полюс" г.Елабуга |
| Раздел 3. Демонтажныее работы ЦТП-73 |
| 24 | Разборка папапетов и примыканий к вентшахтам: из рулонных материалов/S=(13,23+11,23+24,8+24,8)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=65,23м2 | 100 м2 | 0,6525 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 25 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/s=24,8*13,23=328,1м2/ разборка 30% от общей площади | 100 м2 | 0,9843 | ГЭСН46-04-008-01 |
| Раздел 4. Ремонтно-строительные работы ЦТП-73 |
| 26 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0,9843 | ГЭСН12-01-017-01 |
| 27 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,506 | 04.3.01.09-0014 |
| 28 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 0,9843 | ГЭСН12-01-017-02 |
| 29 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,506 | 04.3.01.09-0014 |
| 30 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 3,281 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 31 | Унифлекс: ТКП | м2 | 374 | 12.1.02.04-0142 |
| 32 | Унифлекс: ТПП | м2 | 380,6 | 12.1.02.04-0143 |
| 33 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком L=2+1,25+1,25=4,5м | 100 м | 0,045 | ГЭСН12-01-004-05 |
| 34 | Унифлекс: ТКП | м2 | 8,505 | 12.1.02.04-0142 |
| 35 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,023 | 04.3.01.09-0014 |
| 36 | дюбель-гвоздь 6*60 | шт | 23 | цена поставки |
| 37 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков L=13,23+24,8+24,8+11,23=74,06м | 100 м | 0,7406 | ГЭСН12-01-004-04 |
| 38 | Унифлекс: ТКП | м2 | 186,6 | 12.1.02.04-0142 |
| 39 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,3777 | 04.3.01.09-0014 |
| 40 | Наклейка по швам парапетных плит из наплавляемых материалов: в два слоя S=74,06:0,6*0,5*0,2=12,34м2 | 100 м2 | 0,1234 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 41 | Унифлекс: ТКП | м2 | 14,07 | 12.1.02.04-0142 |
| 42 | Унифлекс: ТПП | м2 | 14,31 | 12.1.02.04-0143 |
| 43 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали(L=13,23+24,8+24,8+11,23=74,06м*0,5=37,03м2 | 100 м2 | 0,3703 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 44 | дюбель-гвоздь 6*60 цена:2р/через 0,2м=74,06м/0,2=370шт | шт | 370 | цена поставки |
| 45 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Р(отходы кровли)=(0,6525+0,9843)*0,78=1,3т; | 1 т груза | 1,3 | ФССЦпг03-21-01-010 |
| 46 | утилизация отходов | т | 1,3 | ООО "Эко Полюс" г.Елабуга |

- Требования к Подрядчику:

Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством;

Подрядчик должен обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Подрядчик до сдачи результатов работ обязан вывезти за пределы объекта Заказчика и его прилегающей территории принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

Подрядчик должен иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.

Подрядчик, выполняющий работы должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные условиями договора.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также требования предписаний надзорных органов.

Подрядчик должен предоставить график выполнения работ с указанием сроков поставки материалов, сроков поэтапного выполнения работ и даты завершения работ. Перед началом работ необходимо согласовать график с Заказчиком.

- Требования к применяемым в работе материалам:

При производстве  работ применять современные строительные материалы и другие изделия российского и/или иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Все применяемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора  работ.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

- Требования к качеству работ.

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акты скрытых работ, акты о приемки выполненных работ форма КС-2).

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

Качество выполнения Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, соответствующую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустит отступления от условий договора, ухудшающее качество работ, в установленный Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда и Социальной Защиты РФ №155н от 28.03.2014г.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением санитарно-гигиенических норм, правил по технике безопасности, требованиям природоохранного законодательства и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

При нарушении Подрядчиком требований по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, Заказчик вправе отстранить его от выполнения работ.

- Требования к гарантии на результат работ

Гарантийный срок качества результата работ и применяемых материалов составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при завершении работ

Подрядчик по окончанию работ обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями НТД.

Сертификаты соответствия и паспорта качества на все применяемые при производстве работ материалы предоставить Заказчику до начала производства работ с применением данных материалов.

| Исполнительный директор |  | А.В. Дементьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Директор по ЭиФ (п.6 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |
| Начальник СТС |  | А.С. Бакиров |
| Мастер ЦТП |  | И.Х. Саетгалеев |
| Начальник ООТиПК |  | Р.Г. Утяганов |