Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для КЛП с переторжкой на выполнение работ по текущему ремонту кровли котельной сан. «Тарловский» АО «Елабужское ПТС».

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: КЛП в электронной форме

- Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту кровли котельной сан. «Тарловский» АО «Елабужское ПТС».

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- гарантийные обязательства.

- Место расположения объекта:

РТ, Елабужский район, пос. Тарловка

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика:

- авансовый платёж в размере 30% от суммы договора,

- окончательный расчёт после выполнения работ и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 6 месяцев.

Возможны иные условия оплаты по предложению Подрядчика.

- Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения Заказчиком обязательств по авансовому платежу.

- Объёмы и виды работ:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЕРр58-26-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см НР 83%*0,8 от ФОТ СП 65%*0,6 от ФОТ | 100 м | 0,14 |
| 2 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий кровель и примыканий: из рулонных материалов НР (22 руб.): 110%*0,8 от ФОТ (25 руб.) СП (11 руб.): 70%*0,6 от ФОТ (25 руб.) | 100 м2 | 0,224 |
| 3 | ФЕР46-04-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка: мелкоблочных стен применит НР (11 руб.): 110%*0,8 от ФОТ (12 руб.) СП (5 руб.): 70%*0,6 от ФОТ (12 руб.) | м3 | 0,21 |
| 4 | ФЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР (13 руб.): 122%*0,8 от ФОТ (13 руб.) СП (6 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (13 руб.) | 100 м2 | 0,07 |
| 5 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изол | м2 | 15,4 |
| 6 | ФЕР08-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м(парапет) НР (225 руб.): 122%*0,8 от ФОТ (231 руб.) СП (111 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (231 руб.) | м3 | 4,2 |
| 7 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | 1,68 |
| 8 | ФЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция стен: горизонтальная цементная с жидким стеклом НР (22 руб.): 122%*0,8 от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (23 руб.) | 100 м2 | 0,07 |
| 9 | ФССЦ-04.3.01.13-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна | м3 | 0,217 |
| 10 | ФЕР08-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом НР (66 руб.): 122%*0,8 от ФОТ (68 руб.) СП (33 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (68 руб.) | 100 м2 | 0,084 |
| 11 | ФССЦ-04.3.01.13-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна | м3 | 0,2352 |
| 12 | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (7 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (10 руб.) СП (4 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (10 руб.) | 100 м | 0,146 |
| 13 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной НР (24 руб.): 120%*0,8 от ФОТ (25 руб.) СП (10 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (25 руб.) | 100 м2 | 1,022 |
| 14 | ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой НР (80 руб.): 120%*0,8 от ФОТ (83 руб.) СП (32 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (83 руб.) | 100 м2 | 1,022 |
| 15 | ФССЦ-12.1.02.15-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Супра или Фидиа, толщина: 4 мм | м2 | 118,6 |
| 16 | ФЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков НР (65 руб.): 120%*0,8 от ФОТ (68 руб.) СП (27 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (68 руб.) | 100 м | 0,28 |
| 17 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,1428 |
| 18 | ФССЦ-12.1.02.15-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Супра или Фидиа, толщина: 4 мм | м2 | 70,56 |
| 19 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (74 руб.): 120%*0,8 от ФОТ (77 руб.) СП (30 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (77 руб.) | 100 м2 | 0,0803 |
| 20 | ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала НР (15 руб.): 120%*0,8 от ФОТ (16 руб.) СП (6 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (16 руб.) | шт | 1 |

- Требования к Подрядчику:

Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством;

Подрядчик должен обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Подрядчик до сдачи результатов работ обязан вывезти за пределы объекта Заказчика и его прилегающей территории принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

Подрядчик должен иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.

Подрядчик, выполняющий работы должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные условиями договора.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также требования предписаний надзорных органов.

Подрядчик должен предоставить график выполнения работ с указанием сроков поставки материалов, сроков поэтапного выполнения работ и даты завершения работ. Перед началом работ необходимо согласовать график с Заказчиком.

- Требования к применяемым в работе материалам:

При производстве  работ применять современные строительные материалы и другие изделия российского и/или иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Все применяемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора  работ.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

- Требования к качеству работ.

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акты скрытых работ, акты о приемки выполненных работ форма КС-2).

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

Качество выполнения Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, соответствующую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустит отступления от условий договора, ухудшающее качество работ, в установленный Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда и Социальной Защиты РФ №155н от 28.03.2014г.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением санитарно-гигиенических норм, правил по технике безопасности, требованиям природоохранного законодательства и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

При нарушении Подрядчиком требований по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, Заказчик вправе отстранить его от выполнения работ.

- Требования к гарантии на результат работ

Гарантийный срок качества результата работ и применяемых материалов составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при завершении работ

Подрядчик по окончанию работ обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями НТД.

Сертификаты соответствия и паспорта качества на все применяемые при производстве работ материалы предоставить Заказчику до начала производства работ с применением данных материалов.

| Исполнительный директор |  | А.В. Дементьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Директор по ЭиФ (п.6 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |
| Начальник СК |  | И.Т. Габитов |
| Начальник ООТиПК |  | Р.Г. Утяганов |